Площадь бумаги можно вычислить по формуле:

,

где Si — площадь поверхности i-го здания (сумма площадей верхней грани и боковых граней), Sij — площадь соприкосновения i-го и j-го зданий.

Si можно вычислить по формуле:

.

Sij можно вычислить по формуле:

,

где lij — длина пересечения оснований i-го и j-го зданий:

,

т.е. можно рассматривать отдельно пересечение вертикальных и горизонтальных сторон прямоугольников.

Если, например, vi = yj (см. рис.), то прямоугольники могут пересекаться по горизонтальному отрезку, тогда ,  равняется длине пересечения отрезков [xi, ui] и [xj, uj].

Таким образом, для вычисления искомой площади цветной бумаги необходимо перебрать все пары прямоугольников, для которых vi = yj или ui = xj, и вычислить для этих прямоугольников lij.